Bateriové plastové čerpadlo DB-8

Popis

Univerzální plastové čerpadlo poháněné 3 monočlánky (3x1,5 V velikosti "D") pro čerpání nafty, petroleje, lehkých olejů a vody z nádržek do hloubky 610 mm. Čerpadlo je ve vrchní části opatřeno elektročerpadlem s vypínačem, výdejní pružnou plastovou hadicí dl. 100 cm, pevnou plastovou sací trubkou dl. 610 mm. Kapacita 7-8 l/min. Hmotnost: 224 g

Obsluha

- Odšroubujte kryt baterií a vložte dovnitř 3 ks baterie (3x1,5 V velikost D). Respektujte přitom správnou polaritu + a - .

- Čerpadlo ponořte do kapaliny a sepnutím tlačítka ON čerpadlo zapněte.

- Před koncem čerpání čerpadlo stisknutím tlačítka OFF vypněte.

Upozornění:

- Nikdy nenecháváme čerpadlo běžet naprázdno!

- Po použití neotáčejte čerpadlo bateriovou částí dolů.

- Nikdy nečerpejte tekutiny znečištěné hrubou nečistotou (např. písek, kamínky apod.) Díky nečistotám dochází k poškození vnitřního čerpacího mechanismu. Při tomto druhu poškození nebude případná reklamace uznána.

- Po použití čerpadlo očistěte. Bateriovou část neponořujte do kapaliny.

- Pokud čerpadlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

- .